Nº 27008-MEIC-MOPT

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Y LOS MINISTROS DE ECONOMIA INDUSTRIA Y COMERCIO

Y DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES,

En uso de las facultades que le confiere el artículo  140 de la Constitución Política en sus incisos 3) y 18); artículo 28 .2b de la Ley  General de Administración Pública, Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley de Normas Industriales, Nº 1698 del 26 de noviembre de 1953, Ley del Sistema Internacional de Unidades, Nº 5292 del 9 de agosto de 1973, Ley de la Promoción de la Competencia  y Defensa Efectiva del Consumidor, Nº 7472 del 20 de diciembre de 1994, Ley de Aprobación del Acta Final en que se incorporan  los Resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Nº 7475 del 20 diciembre de 1994 y Ley Orgánica del Ministerio de Economía Industrial y Comercio, ley 6054 del 07 de junio de 1977 y sus reformas y la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Nº 4786 del 05 de julio de 1971 y sus reformas.

Considerando:

1º-Que ha podido comprobarse la existencia de una serie de productos y materiales que dad su naturaleza intrínseca y sus propiedades fundamentales, requieren una regulación  específica  a efecto de que puedan ser trasladados y transportados por las vías públicas terrestres en estricta observancia de los reglamentos técnicos y jurídicos que posibiliten la protección efectiva al medio ambiente y la seguridad de los peatones, usuarios y conductores que se desplazan por las vías públicas.

2º-Que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene su cargo por medio de las dependencias administrativas competentes, el estudio de los problemas del transito vehicular sus consecuencias ambientales y  sociales  y la aplicación de las medidas técnicas necesarias para el control la vigilancia y la regulación óptima de todas las operaciones de tránsito del país.

3º-Que con la entrada en vigencia de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres Nº 7331 del 13 de abril de 1993, se dispuso por medio de su artículo  101 que todo  vehículo  que transporte materiales o sustancias peligrosas o explosivas deberá portar un permiso especial otorgado por la Dirección General de Transporte Público, así como someterse a las regulaciones que al efecto se establezcan para la circulación dentro de los límites de seguridad que al efecto se precisan.

4º-Que en virtud de lo expuesto, se requiere reglamentar las condiciones técnicas y jurídicas bajo las cuales únicamente es posible el transporte terrestre de productos  o sustancias tóxicas y peligrosas. Por lo tanto,

Decretan:

Artículo 1º_Aprobar el siguiente reglamento técnico

RTCR 305: 1998 TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUCTOS PELIGROSOS. SEÑALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS.

INTRODUCCIÓN

La señalización de las unidades de transporte  o acarreo de materiales o productos químicos peligrosos suministra a los que transportan dichos productos información sobre los peligros inherentes y las medidas preventivas que se pueden adoptar para evitar posibles riesgos. Los fabricantes, importadores o comerciantes de materiales y productos químicos peligrosos deben rotular las unidades de transporte utilizando la señalización recomendad en el presente reglamento  para suministrar información importante sobre los materiales y productos químicos peligrosos desde el punto de vista de la protección de la salud humana,  vegetal y animal, la seguridad y del medio ambiente.

El empleo de pictogramas o símbolos ayuda a los que manejan los materiales y productos químicos peligrosos o a los usuarios a comprender los peligros y las medidas de precaución que se pueden tomar.

1.OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

  - Este reglamento técnico tiene por objeto establecer los requerimientos mínimos que deben cumplir las etiquetas y el etiquetado  que deben portar las unidades de transporte  de materiales y productos químicos peligrosos, inclusive derivados del petróleo, que circulen en el territorio nacional, cualquiera que sea su destino.

  - El presente reglamento técnico se aplicará también a las etiquetas y el etiquetado de todas las unidades de transporte de productos químicos tóxicos y peligrosos, que se utilicen en la industria química, alimenticia, farmacéutica y en los laboratorios de prueba y aquellas que transporten y acarreen derivados de petróleo.

  - El presente reglamento  técnico no se aplicará a las unidades de transporte de productos peligrosos cuya rotulación o etiquetado este definido en un reglamento técnico específico de producto o grupo de productos.

- DEFINICIONES:

2.1-cisterna: tanque utilizado para el almacenamiento y transporte de materiales peligrosos en estado líquido o gaseoso, debe tener una capacidad de por lo menos 450 litros y un depósito provisto de todos los elementos de servicio  y los elementos estructurales que resulten necesarios para el transporte de materiales  y productos químicos peligrosos en estado líquido o gaseoso.

2.2-clasificación de materiales peligrosos:”clasificación internacional de los productos  catalogados como peligrosos por el grupo  de expertos de las Naciones Unidas que agrupa muchas dichas sustancias en  nueve categorías.

2.3-código de identificación del producto peligroso: número de cuatro cifras asignado por las Naciones Unidas a las diferentes mercancías peligrosas que son transportadas.

2.4-materiales y productos químicos peligrosos: aquellos materiales que sean de carácter patógeno, tóxico, explosivo, oxidante, combustible, comburente, inflamable, corrosivo, irritante, cáustico, incluyendo desechos químicos y aquellos que el Ministerio de Salud declare, todos os cuales representan riesgos par al a salud de las personas, la seguridad pública o el medio ambiente.

2.5-mercancía peligrosa: forma corta para designar “materiales y producto químicos peligrosos”.

2.6-NFPA: Código de la Asociación Nacional de Protección contra el fuego (“The National Fire Protection Asociation)

2.7-placa, señal o panel: imagen o gráfico asignado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a cada tipo de mercancías peligrosas de las incendias en las nueve categorías de materiales peligrosos y que debe ser prohibido en toda unidad que se dedique al transporte de este tipo de materiales.

2.8-producto: forma corta para designar producto químico.

2.9-unidades de transporte: vehículos cisterna  y los vehículos de transporte de materiales o productos químicos peligrosos por carretera, los vagones cisterna y los vagones  de mercancía así como los contenedores cisterna y los contenedores de mercancías destinados al transporte multimodal.

- PRINCIPIOS GENERALES

  - Las unidades de transporte de  materiales y productos químicos peligrosos, no deberán describirse ni presentarse con una placa en una forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o susceptible de crear en modo alguna una expresión errónea respecto de su naturaleza en ningún aspecto. La placa debe dar la información del numeral 6 de modo tal que permitía un manejo seguro de los materiales y sustancias químicas peligrosas así como la identificación y control de sus principales riesgos.

  - Las unidades de transporte que no se dediquen al transporte de materiales y sustancias químicas peligrosas no podrán utilizar el tipo de señalización  incluida en el presente reglamento.

- CLASIFICACIÓN

  - Para la clasificación de los productos peligrosos a que hace referencia este reglamento técnico se utilizará el Decreto Ejecutivo Nº 24867-S “Reglamento para la clasificación  del riesgo de productos peligrosos”, publicado en La Gaceta Nº 22 del 31 de enero de 1996.

- SEÑALIZACIÓN

  - GENERALIDADES

    - La placa debe corresponder a la de la clase según la clasificación del Anexo 1 en lo referente  a color, tamaño y símbolo.

    - La placa de las unidades de transporte y acarreo de materiales y productos químicos peligrosos debe ser confeccionada con pintura  fosforescente o similar para que resalte en condiciones de poca luz.

    - Cuando una unidad de transporte  o una cisterna utilizada para acarrear más de un producto, debe disponer de placas intercambiables acordes con el tipo de producto transportado.

    - La información  adicional que se incluya en la placa debe estar redactada en forma concisa, fácil de comprender y en un idioma que entiendan los usuarios finales y los que manejan los productos peligrosos.

  - DISPOSICIONES OBLIGATORIAS

    - Las unidades de transporte de productos peligrosos solo podrán circular en el territorio nacional cuando las disposiciones del presente reglamento técnico.

  - SEÑALIZACIÓN OBLIGATORIO

    - Señalización de camiones cisternas

      - Los camiones cisterna que transportan materiales o productos  químicos peligrosos de las clases 1, 2, 3,  5, 6, 8 y 9 deben portar placas de identificación en la esquina superior de la parte posterior del tanque, en cada uno de los costados (parte central del tercio medio) del cuerpo del tanque  y en la parte frontal lateral derecha del cabezal, a media altura. La ubicación correcta de las placas debe hacerse según se ilustra en la Figura 1.

      - Los camiones cisternas portarán placas de seguridad en los cuales mediante letras negras de 65 mm de altura sobre fondo anaranjado se indicarán los códigos de riesgo de los materiales o productos químicos peligroso y el  código establecido por las Naciones Unidas. La placa debe ser colocada al costado derecho de la placa correspondiente a la clase de material.

      - La placa indicada en el numeral anterior exhibirá la información según la siguiente codificación y tendrá un ancho mínimo de 300 mm, una  altura de 250 mm y una división horizontal de modo tal que se observen dos rectángulos de 120 mm libres cada uno.

XXXX Código de identificación de peligro.

XXX Código de identificación del material o producto químico peligroso.

      - Código de identificación del peligro

Establecidos según  el tipo de peligro del producto que se va a transportar.

Los componen los siguientes parámetros.

Primera cifra: indica el peligro principal del producto en función de la categoría asignada por la Organización de la Naciones Unidas.

Clase	Tipo de material o producto químico peligroso

- Explosivo

- Gas

- Líquido inflamable

- Sólido inflamable

- Material oxidante

- Material tóxico

- Material radiactivo

- Material corrosivo

- Material misceláneo

Segunda y tercera cifra: indican los peligros secundarios de la sustancia

Código		Tipo de peligro secundario

- Carece de importancia

- Posibilidad de explosivo

- Emanación de gases

- Producto inflamable

### 5	Propiedades oxidantes

6			 Propiedades tóxicas

- Corrosividad

- Reacción violenta por descomposición espontánea o polimerización

      - Todo camión cisterna exhibirá en su parte lateral la siguiente leyenda “TRANSPORTA MATERIAL INFLAMABLE”.

      - Todo camión cisterna exhibirá en su parte posterior-extremo superior derecho-un círculo en el que se indicará el texto “VELOCIDAD MÁXIMA 60 KPH” sobre fondo blanco y en letras negras de 80 mm de altura, el radio del círculo será como mínimo de 40 cm.

      - Todo camión cisterna exhibirá en su parte trasera el código con el que la autoridad responsable inscribió y autorizó el funcionamiento de dicho camión cisterna.

      - Toda unidad de transporte dedicada al acarreo de combustibles derivados del petróleo exhibirá en su parte posterior el texto “REPORTES AL 1922” o el número telefónico designado.

      - Consideraciones especiales

Las cifras repetidas significan una intensificación del riesgo (Se exceptúa el caso de “22” que quiere decir gas refrigerado).

La letra “X” indica la prohibición absoluta de aplicar agua sobre el material o producto químico peligrosos.

En el caso de que la cisterna este compuesta por más de un compartimiento  y transporte productos cuyo código de riesgo sean diferentes, la placa descrito en el inciso 5.3.1 debe colocarse  en los costados de cada uno de los tanques.

Además de la placa con los códigos de peligrosidad, los cisternas exhibirán una leyenda que indique el tipo de material o sustancia química peligrosa que transporta, según la tabla siguiente:

## Material Transportado	    Clase de producto	Letrero a utilizar

## Explosivo 		      1.1 a 1.6		Transporta material explosivo

## Productos en estado gaseosos        2,1,2.22.3		Transporta material inflamable

Tóxico, corrosivo, irritante (Según sea el caso)

Líquido inflamable				        3		Transporta material

Productos oxidantes peróxidos

Orgánicos 					5.15.2		Transporta material oxidante

Productos tóxicos o con riesgo

Biológico					6.16.2		transporta material tóxico o

Contaminante. (Según sea el caso).

Productos corrosivos			8		Transporta material corrosivo

La clase de producto se asigna según lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 24867-S “Reglamento para la clasificación del riesgo de productos peligrosos”, publicado en La Gaceta Nº 22 del 31 de enero de 1996, así como en los listados de referencias por la Organización de las Naciones Unidas.

    - Señalización de contenedores  y otros tipos de unidades de transporte usados para el transporte de materiales y sustancias químicas peligrosas.

      - Todo contenedor y unidad de transporte usado para el transporte de materiales y sustancias químicas peligrosas de cualquiera de las 9 clases especificadas en el decreto ejecutivo Nº 24867-S “Reglamento para la clasificación del riesgo de productos peligrosos”, publicado en La Gaceta Nº 22 del 31 de enero de 1996 portará una placa que identifique la clasificación del mayor riesgo principal que identifique la clasificación del mayor  riesgo principal del material o producto químico peligroso que transporta.

      - La placa que hace  referencia el numeral 5.3.2.1 debe colocarse en la esquina superior derecha de la parte posterior del contenedor o  unidad  de transporte, en cada uno de los costados (parte central del tercio medio  del cuerpo del contenedor o unidad de transporte) y en la parte frontal lateral derecha del cabezal, a media altura. La ubicación correcta de las placas será como se indica en la figura 1.

      - La placa a que hace referencia el numeral 5.3.2.1 exhibirá el Código asignado por la Organización de la Naciones Unidas (ONU) al material o sustancia química peligrosa (Anexo 1 ) en cifras negras de 65 mm en una placa color naranja de 120 mm de alto por 300 mm  de ancho, ubicada debajo del vértice de la placa (en forma de rombo) correspondiente a la materia o sustancia química peligrosa, guardando una distancia de 10 mm de ésta.

      - Cuando en un contenedor se transporte una o más de dos tipos de materiales o sustancias químicas peligrosas se exhibirán las placas correspondientes. Como riesgo subsidiario se asumirá el segundo en  importancia según los datos consignados en el  documento oficial de transporte y la ficha de emergencias.

      - Los códigos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas y otros datos de riesgo de los materiales o productos químicos peligrosos aparecerán también en el manifiesto de carga.

  - DIMENSIONES DE LA SEÑALIZACIÓN

    - Las placas deben tener unas dimensiones de 250 mm por 250 mm, por 250 mm con una línea del mismo color que el símbolo, trazada a 12 mm del borde en todo el perímetro.

    - Las cifras correspondientes al código  de material o sustancia química peligrosa asignado por la Organización de la Naciones Unidas tendrán una altura de 65 mm.

    - Las frases “TRANSPORTA MATERIAL INFLAMABLE” y “REPORTES AL 192” con letras de 100 mm de alto.

  - CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PLACAS.

    - Todas las placas tienen la forma de un cuadrado, colocado con un vértice hacia arriba, con las mismas especificaciones en el numeral 5.4.1.

    - Las placas están divididas en dos mitades. Con excepción de las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6, la mitad superior de la placa se reserva para el símbolo y la inferior para el texto, para el número de la clase o de la división y, si procede, para la letra del grupo de compatibilidad.

    - Exceptuando las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6, las placas d la Clase 1 (explosivo) llevan en su mitad inferior el número de la división y la letra del grupo de compatibilidad de la sustancia u objeto. Las placas de las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6 llevan en su mitad superior el número de la división y en si mitad inferior la letra del grupo de compatibilidad.

    - Las placas que identifican materiales o productos químicos peligrosos de la Clase 5, como riesgo principal, incluirán en la mitad inferior el número correspondiente a la división  a la que pertenece la materia o producto químico peligroso. Las placas que identifiquen a los productos de otras clases indicarán  en la mitad inferior el número de la clase a la que  corresponde el producto.

    - Los espacios en blanco del cuadro que figura en la mitad inferior de las placas correspondientes a la Clase 7 deben llenarse con la información  correspondiente para evaluar la peligrosidad del producto.

    - Los símbolos, fondos y textos serán impresos en color negro excepto: en las etiquetas   de la clase 8, en las que el  texto y el número aparecerán en color blanco y las placas cuyo color de fondo  sea verde, azul, o rojo en las que el texto y el número aparecerán en color  blanco.

Artículo 2º-El Ministerio de Obras Públicas y Transportes en

coordinación con otras dependencias del Estado se encargarán de suministrar los documentos necesarios que comprueben el cumplimiento del presente decreto así como de la actualización permanente de este reglamento técnico en su caso  a la modificación del presente Decreto.

Artículo 3º-Toda persona que haciendo uso de este reglamento técnico encuentre errores tipográficos, ortográficos, inexactitudes o  ambigüedades, podrá notificarlo sin demora al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, aportando su fuese posible, la información correspondiente para que sean efectuadas las investigaciones pertinentes y tome las previsiones correspondientes.

Artículo 4º-Será el Ministerio de Obras Públicas Y Transportes el encargado de  velar por el cumplimiento del presente reglamento técnico.

Artículo 5º-Serán sancionados de acuerdo  con las leyes penales quienes incumplan con lo dispuesto en el presente reglamento técnico.

Artículo 6º-Se deroga cualesquiera otras disposiciones administrativas o reglamentos que se opongan al presente decreto.

Artículo 7º-Rige a partir de 30 días después de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República._San José, a los veinte días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

Publíquese._JOSE MARÍA FIGUERES OLSEN._Los Ministros de Economía Industria y Comercio, José León Desanti y de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo silva Salazar._1 vez._(solicitud Nº 13460)._C-49000.-(27877).